Tijek nastavnog procesa

Uvod

Napiši temu na ploči: Vježba 6 Mreže – izrada UTP kabela

Osnovne pojmove ponoviti (pitati učenike):
1. Što je mreža PC-a i vrste mreža?

2. Elementi jedne mreže
3. Što je UTP kabel?

Obrade novih sadržaja

Rad na vježbi:

Podijeljene materijale uzeti i zajedno upoznati se sa današnjim obvezama

- Mrežna oprema za LAN (eng. Local Area Network)

Oprema koju je potrebno imati da bi se računala mogla umrežiti u LAN je:

- Računala s mrežnim karticama;

- SWITCH ili HUB;

- Kabel za spajanje računala na Switch (ili Hub).

Kako izgleda UTP kabel?

Pokaži fotografiju i originalan izrađen kabel u različitim duljinama.

Pokaži dijelove za izradu UTP kabela.

Ukoliko trebate povezati dva ili više računala tada morate koristiti UTP kabel, a možete ga kupiti u najbližoj trgovini informatičke opreme. No, ukoliko trebate kabel posebne dužine (11 m ili duži) tada je vrlo vjerojatno da ga ćete sami morati izraditi. To nije kompliciran postupak, te uz potreban alat i vješte ruke možete biti gotovi za 10-tak minuta, a detalje o vrstama UTP kabela provjerite u tekstu koji slijedi.

Danas postoje dvije vrste UTP (Unshielded Twisted-Pair Cable) kabela za povezivanje računala, i to Straight-trough Cable (tzv patch kabel) i Crossover Cable (tzv. križni kabel). Svaki UTP kabel ima 8 žica koje su uvijene u četiri parice (četiri para po dvije žice), i sve žice su različite boje, koje su opet u paru. Za izradu UTP kabla trebati će vam dva muška konektora oznake RJ-45, specijalna kliješta „za krimpanje“ i naravo UTP kabel.

Straight-trough kabel može se izraditi u dva načina, i to T568-A (tzv A standard) ili T568-B (tzv B standard) verziji, a u oba slučaja žice s obje strane konektora slažu se u jednakom slijedu boja. Namjena mu je mnogo šira od Crossover kabla jer se koristi za spajanje više računala na switch. S druge strane, Crossover Cable dobije se tako da se s jedne strane

konektora žice spoje po A standardu, a s druge po B standardu. Ovakav kabel koristi se isključivo za direktno povezivanje dva računala (s mrežne kartice jednog računala direktno na mrežnu karticu drugog računala).

MREŽA, UTP kablovi, Boje i povezivanje, konektor RJ-45

UTP na engleski se piše "Unshielded Twisted-Pair Cable" 
Ovaj kabel ima 8 ( osam ) žica koje su uvijene u 4 ( četiri ) parice a svaka žica ima svoju određenu boju, koje su opet u paru.

Za izradu UTP kabla trebat će Vam muški konektor oznake RJ-45 dva komada, specijalan alat za završno "krimpiranje" konektora sa kabelom.
Mnogi se danas pitaju kakav je raspored boja i kako se spajaju kablovi za umrežavanje.

Dakle jedan kraj kabla na konektoru RJ-45, Pin 1 se spaja na Pin 1 na drugom kraju kabla na konektoru RJ-45. 

S obzirom da imamo po TIA/EIA standardu dvije verzije i to T568-A, ponekada se obilježava sa "A" i T568-B ponekada se obilježava sa "B" možemo iskoristiti obje verzije za izradu STRAIGHT-THROUGH kabla ( Patch ), uz naravno praćenje redoslijeda spojeva Pin to Pin. 

E sada će netko reći pa mogu uzeti 8 starih telefonskih žica u bojama ili iz "hrpe uglja" u bojama spojiti ih po redoslijedu pa izraditi UTP kabal. Možete ali "to nije to", te žice nisu uvijene u parice i imat ćete velikooooo preslušavanje. 

Dakle koristeći ova dva standarda možemo izraditi Ravni Patch kabal za spajanje Switch na PC, Hub na PC, switch na Hub itd.... 
Što se općenito može slikoviti reći "A" => "A" 

Oznake 
Tx+ = Transmit data, +pol 
Tx- = Transmit data, -pol 
Rx+ = Receive data, +pol 
Rx- = Receice data, -pol 

Slika prikazuje Ravni kabal ( ponekada zvani Patch ) izrađen po standardu TIA/EIA T568-A 
Na slici lijeva strana je jedan kraj kabla a desna drugi kraj kabla tj. spoj na konektor RJ-45

Slika prikazuje Ravni kabal ( ponekada zvani Patch ) izrađen po standardu TIA/EIA T568-B 
Na slici lijeva strana je jedan kraj kabla a desna drugi kraj kabla tj. spoj na konektor RJ-45

Izgled konektora RJ-45 sa bojama kabla kada se gleda sa čelne strane. Obratite pažnju na sigurnosno pero na konektoru i prvi pin tj. prvu boju žice.

Vježbanje;

Učenici u parovima, individualno i grupno izvršavaju zadatak.

Nakon 10 – tak minuta prvi radovi su već gotovi.

Zajedno ih pregledati: vizualno, ispitati instrumentom i priključiti na PC.

Tablica ocjena za uradak UTP kabela

| vrijeme | Spojevi - vizualno | Spoj - Tester | Spoj - računalo | Ocjena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Do 10 minuta | + | + | - | 4 |
| Do 10 minuta | + | + | + | 5 |
| 11 do 20 min | + | + | - | 2 |
| 11 do 20 min | + | + | + | 3 |
| Dulje od 20 min |  |  |  | Drugi put |
| Nedovršeno |  |  |  | Drugi put |

Za domaći:

Razmislite, pronađite odgovor na pitanje

Kako spojiti dva računala direktno sa kabelom bez HUB-a.

Nacrtaj izgled konektora sa čeone strane.

Kako ćeš podesiti računala?

PLAN PLOČE

| Vježba 6 Mreže – izrada UTP kabela |
| --- |
| Pojmovi: | LAN mora imati: |
| 1. Što je mreža PC-a i vrste mreža? | Računala s mrežnim karticama; |
| 2. Elementi jedne mreže | SWITCH ili HUB; |
| 3. Što je UTP kabel? | Kabel za spajanje računala na Switch (ili Hub). |
| Standardi za spajanje konektora RJ45 TIA/EIA |  |  |  |  |
| a) | T568-A |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | T568-B |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgled konektora RJ-45 sa bojama kabla kada se gleda sa čelne strane |  |  |
| Nacrtaj u bilježnicu |  |  |  |  |  |  |  |