VJEŽBA 6. UMREŽAVANJE RAČUNALA (izrada UTP kabela)

Cilj vježbe: Upoznavanje s postupkom konfiguriranja mreže u LAN-u pod Windowsima

XP, Izradom UTP kabela te upoznavanje s mrežnom opremom, standardima i postupcima spajanja računala na LAN.

Rad na vježbi:

- Mrežna oprema za LAN (eng. Local Area Network)

Oprema koju je potrebno imati da bi se računala mogla umrežiti u LAN je:

- Računala s mrežnim karticama;

- SWITCH ili HUB;

- Kabel za spajanje računala na Switch (ili Hub).

- Konfiguriranje mreže u LAN-u

Postavke mrežne veze

- pretpostavka je da je mrežna kartica na vašem računalu instalirana (u slučaju da nije potrebno je instalirati odgovarajuće pogonske programe za vašu mrežnu karticu)

- kliknite na START -> CONTROL PANEL -> NETWORK AND INTERNET CONNECTIONS -> NETWORK CONNECTIONS

- dvostruko kliknite na ikonu vaše lokalne veze (eng. Local Area Connection)

- otvorit će vam se prozor kao na slici 1.

- provjerite da se u popisu protokola nalazi "Internet Protocol" (TCP/IP – eng. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) i da uz njega stoji kvačica (ako ga nema, potrebno ga je instalirati pritiskom na gumb "Add")

- ako je već instaliran, označite ga i kliknite na "Properties"

- otvorit će vam se prozor prikazan na slici 2.

Slika 1.

Unos IP (eng. Internet Protocol) adrese i DNS (eng. Domain Name System) servera

- označite opciju "Use the following IP address"

- unesite IP adresu vašeg računala (pitati profesora za točnu adresu)

- unesite masku vaše pod-mreže (kao na slici 2.)

- unesite adresu vašeg gateway-a (kao na slici 2.)

- označite opciju "Use the following DNS server addresses"

- unesite adresu vašeg DNS-a (kao na slici 2.)

- unesite adresu zamjenskog DNS-a (kao na slici 2.)

- kliknite na "OK" – time je podešavanje mreže završeno

Slika 3.

Slika 2.

Dodavanje računala u radnu grupu

- kliknite na START

- desnom tipkom miša kliknite na "My Computer" i odaberite "Properties"

- u dijaloškom okviru prebacite se na karticu "Computer Name" i na njoj kliknite na "Change"

- otvorit će vam se prozor prikazan na slici 3.

- unesite ime računala (pitati profesora za ime)

- označite opciju "Workgroup" i u polje ispod unesite ime radne grupe (ime radne grupe je: DIOR)

- kliknite na "OK", pa u prethodnom dijaloškom okviru isto na "OK" i na kraju prihvatite ponudu Windowsa da restartaju računalo

Provjera rada mreže

- pomoću programa "Ping" (eng. Packet Internet Groper) provjeriti da li  se vide ostala računala na mreži – program se pokreće u komandnoj liniji, tako da se programu kao argument da IP adresa računala koje se provjerava, na način: "ping xxx.xxx.xxx.xxx"

- kliknite na START -> MY NETWORK PLACES -> VIEW WORKGROUP COMPUTERS i provjerite koja sve računala vidite u svojoj radnoj grupi

- kliknite na MICROSOFT WINDOWS NETWORK -> ENTIRE NETWORK i provjerite što vam je sve dostupno na mreži

- pokrenite "Internet Explorer" i posjetite WEB stranice vaše škole, te ostale po želji (NAPOMENA: pornografija i slične stvari su zabranjene)

- Dodatak

Na slici 4. prikazan je postupak spajanja računala (preko mrežnih kartica) na HUB (u mrežu) i dalje na zidnu utičnicu. Na slici 5. prikazan je način spajanja mreže od zidne utičnice do SWITCH-a u komunikacijskom ormaru.

Slika 4.                                                                                   Slika 5.

Na slici 6. prikazan je jedan RJ-45 konektor za UTP (eng. Unshielded Twisted-Pair) Cat5 kabel i pripadni standard (EIA/TIA 568B) za spajanje kabela u utičnice, utikače i panele.

Slika 6.