LIST ZA PRIPREMU RADA

| Naziv vježbe: Dijagnostika vozila VW Golf V GTI sa dijagnostičkim uređajem KTS 570 (pogreška: elektropokretač radi, ali motor ne pali) Nadnevak: | Zaporka: _________________________________ Trajanje vježbe: 10 minuta |  |
| --- | --- | --- |
| IZVOĐENJE RADNE ZADAĆE – VJEŽBE |  |
| Opasnosti pri izvođenju vježbe (upisati izvor opasnosti , primjerice: od požara i eksplozije , mehaničkih opasnosti , padova , električnog udara , štetnih i otrovnih tvari , buke i vibracija , štetnih zračenja , nepovoljnih klimatskih uvjeta): _________________________________________________________________________________________ Osobna zaštitna sredstva (upisati naziv sredstva): za učenika ___________________________________________________________________________________________________ |  |
| Redni broj | Što radim? Podijeliti rad na radne operacije i upisati redoslijedom kako ih treba izvoditi. | Kako radim? Upisati sredstva čime se izvodi radna operacija i opisati kako se izvodi. | Zašto radim? Upisati što se postiže ako se radi na opisani način. | bod |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Spojiti KTS570 dijagnostički uređaj s vozilom | KTS570 dijagnostički uređaj spajamo preko 16-pinskog OBD kabela na 16- pinski konektor vozila. KTS570 postavljamo na ploču ispred upravljača | Pravilno spajanje dijagnostičkog uređaja nam omogućava komunikaciju sa kompjuterom u vozilu. | 5 |
|  | Uključiti USB Bluetooth štapić u računalo | Utaknuti u bilo koji USB ulaz na računalu, te provjeriti da li se na zaslonu pojavio znak za Bluetooth | Da bismo bili sigurni u rad komunikacijskog uređaja | 2 |
|  | Uključiti ESI(tronic) 2.0, te programom DDC provjeriti komunikaciju računala s KTS-om 570 | "Glavni izbornik" – "Postavke hardvera" – "Pokrenite DDC" - "Testirajte", te, ako je spoj u redu, pritisnuti "OK" - "OK" | Da bismo bili sigurni u komunilkaciju računala i KTS-a | 3 |
|  | Tipkom "Naziv" odabrati VW Golf V GTI | Preko spuštajućih izbornika odabiremo zemlju, marku, seriju modela, tip, oznaka motora. VW Golf V GTI (1K1), 2005, motorna oznaka AXX | Samo pravilno odabrano vozilo omogućava nam izvođenje različitih dijagnostičkih procedura. | 5 |
|  | Otvaramo "Traženje greške" | Izaberemo "upravljanje motorom - Motronic MED 9" | Da bismo dobili upute za pronalaženje pogreške, te ulazimo u SIS/CAS Pažljivo izabrati upute ! | 2 |
| 6. | Uključiti kontakt u vozilu |  |  | 5 |
| 7. | "Memorija grešaka" | "Važenje uputstva" – Pregled samodijagnoze" – Ispitivač dijagnoze s CAS-om" – "Očitavanje memorije grešaka" | Pritiskom na tipku F12, ili "Enter" uvijek se krećemo naprijed u programu | 3 |
| 8. | Očitati memoriju grešaka | Upisati na papir kodove pogrešaka (P1098 i P3193) tipkom F11 vratiti se dva koraka unatrag VAŽNO: samo je jedna uzročna pogreška | Sad znamo o kojoj se grešci radi | 5 |
| 9. | Vratiti se 2 koraka natrag | Pritiskom na tipku F11 |  | 2 |
| 10. | U uputama pronaći opis pogreške | Otvoriti "Tabela kodova kvarova" | da bismo došli do uputa za naš kod kvara | 3 |
| 11. | Prikazati električnu shemu | Tipkom F2 ("referentne info.") |  | 10 |
| 12. | Na priloženom listu označiti križićem mjesto pogreške | Obično na nekom od spojnih vodova |  | 2 |
| 13. | Otklanjanje greške | Isključiti kontakt i javiti nastavniku da otkloni kvar !! | Pogreška se otklanja samo pri isključenom kontaktu Otklanjanjem kvara na vozilu osiguravamo njegov pravilan rad | 5 |
| 14. | Brisati memoriju grešaka | Uključiti kontakt Sa tipkom F11 vraćamo se u "Pregled samodijagnoze" i označimo „Brisati memoriju grešaka“, program javlja "greška je izbrisana" | Samo sa dijagnostičkim uređajem možemo brisati greške u memoriji vozila Dijagnostika dopušta brisanje samo nakon pregleda grešaka | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Isključivanje ESI(tronic)-a | Isključujemo kontakt u vozilu Isključujemo ESI(tronic) kao i svaki program u Windowsima |  | 1 |
| 16. | Gašenje uređaja KTS570 | Odspajamo USB bluetooth, odspajamo OBD kabel sa 16 pinskog konektora u vozilu . | Omogućava nam izvođenje drugih testiranja. | 2 |
| 17. | Spremanje radne okoline | Vratiti KTS570, OBD kabel, USB štapić i ključ vozila u kufer | Bez urednog radnog mjesta nema dobrog automehaničara. | 1 |
| Bodovi za vrijeme: < 5 min 5-6 min 6-7 min 7-8 min 8-10 min | 59 6 4 3 2 1 |
|  | Ocjenjivači: ______________________________________________________________________________ |  |

# Text boxes

Nastavni cilj: Utvrditi pravilno izvođenje rada po operacijama – postupnost u radu, pravilna upotreba alata,

zaštitne opreme, točnost izvođenja zahvata i organizacije radnog mjesta.

opasnosti od požara , električnog udara i štetnih i otrovnih tvari

radno odijelo, zaštitne cipele